## Slide 1: Projet Lit avec rangement style marin
Rémi Cura, 2015

## Slide 2: Intro
Grandes lignes du projet
  Lit avec gros volume de stockage
  Robuste
  Faisable, démontable
  Matériaux nobles pour esthétique imitation style marin

## Slide 3: Choix techniques

## Slide 4: Choix esthétiques
On s’inspire du style marin, en particulier
  de sa compacité (rien ne dépasse)
  des couleurs chaudes (acajou + laiton)
  de sa robustesse
  De sa simplicité (pas de forme courbe)
On l’adapte à une construction moderne
  Volume de rangement maximal
  Quelques arrêtes vives tolérées
Hauteur
  Pour casser la hauteur on fait apparaitre le bois plus clair verticalement et horizontalement.

## Slide 5: Choix techniques
Tiroirs traversant (pleine largeur)
Principales dimensions
  Couchage 1600*2000mm
  Hauteur sommier env. 850 mm
  Largeur pièces principales(cloison,traverse) :30mm
  Largeur pièces secondaires(support) : 20 mm
  Largeur pièce annexes(fond tiroir): 10mm
Choix des assemblages
  démontables
  Adéquation mécanique
  Simplicité d’usinage
  Utilisation de quincaillerie quand inévitable

## Slide 6: Choix techniques
A propos des matériaux
  Bois Visible :
    dense foncé/rouge (acajou/sapelli/merisier/padouk)
  Structure (cloison):
    dense clair : hêtre/chataignier/frêne
  Partie invisible tiroir :
    rigide économique contreplaqué/latté
  Sommier :
    léger économique (pin/epicea…)
Quincaillerie
  Visible : laiton
  Invisible : laiton / inox / acier

## Slide 7: Choix techniques
A propos du plan sketchup
  Pas un plan mais un concept très détaillé
  Les assemblages sont présentés une fois mais pas systématiquement appliqués (bug/long)
  Certaines choses sont faites « à la main» et pas précisément

## Slide 8: Visu générale modèle

## Slide 9: Visu générale

## Slide 10: Visu générale

## Slide 11: Visu générale
(tous les tiroirs et portes devraient avoir une poignée)
(derrière les portes à double battant, soit une caisse, soit des étagères sur une partie, soit rien)

## Slide 12: Visu générale
(tous les tiroirs et portes devraient avoir une poignée)
(le mécanisme de support de tiroir n’est pas correct sur cette illustration, il manque des planches dans la longueur)

## Slide 13: Visu générale
(tous les tiroirs et portes devraient avoir une poignée)
(les assemblages des tiroirs ne sont pas montrés ici)
Note : les doubles portes battantes permettent d’accéder au même coffre.
Avec les tiroirs traversant, cela permet d’utiliser le stockage même quand le lit est le long d’un murs sur un des côtés.
Les doubles battants permettent un espace au pied du lit plus réduit, et sont meilleurs d’un point de vue macanique (800mm de portée un peu long pour un simple battant)

## Slide 14: Vue des étapes construction

## Slide 15: Socle
(tous les assemblages ne sont pas représentés)

## Slide 16: + cloisons
(tous les assemblages ne sont pas représentés)

## Slide 17: + traverses
(tous les assemblages ne sont pas représentés)

## Slide 18: + supports tiroirs
(tous les assemblages ne sont pas représentés)

## Slide 19: + sommier
(tous les assemblages ne sont pas représentés)

## Slide 20: Détail des assemblages
Seulement le principe des assemblages est montré. Ils ne sont pas forcément dupliqués car c’est pénible avec sketchup.

## Slide 21: + sommier
(tous les assemblages ne sont pas représentés)
Les arrondes sur mi largeur permettent le démontage facile, devraient être très rigides, et deraient supporter les variations du bois
Le faux tenon traversant économise du bois et reste un assemblage simple

## Slide 22: + sommier
(tous les assemblages ne sont pas représentés)
On utilise de la quincaillerie spécifique pour assembler les panneaux entre eux. Cela permet de garder du jeux dans les faux tenon pour les ariations du bois, et reste démontable
SI nécessaire on peut ajouter des equerres de 20cm pour la premiere et deuxieme cloison en partant de la gauche, pour augmenter la stabilité verticale (versus cisaillement haut du lit avant arrière)

## Slide 23: + sommier
(tous les assemblages ne sont pas représentés)
Il ne seemble pas y avoir bcp de possiblités pour ces assemblages car la largeur des planches (30mm) est insuffisante pour bcp d’assemblages plus solides.
Ces jonctions doivent être extremement fortes.
On utilise donc des vis traversantes cachées par des bouchons de bois pour l’esthétique

## Slide 24: + sommier
(tous les assemblages ne sont pas représentés)
Ces assemblages devrait être faisable avec une défonceuse avec meche droite assez fine et gabarit.
C’est essentiel car il y en a bcp.
L’onglet en basde l’assemblage permet de bien repartir la charge du tiroir
Les arondes permettent de transmettres les mouvements des cloisons à toute la structure

## Slide 25: + sommier
Les clefs d’arondes sont représentées non coupées
L’assemblage par clef d’aronde semble etre un bon compromis d’usinage, puisqu’on fait d’abord un assemblage « facile» avec feuillures, puis on colle le tiroir.
On défonce les clefs sur le tiroir déjà assemblé, ce qui évite l’utilisation d’un gabarit à queue d’aronde.
Mécaniquement les clefs bloque traction et déformation par le poids
C’est esthétique si les clefs sont faites dans un autre bois
Elles ne sont pas débouchantes sur la facade
Le système de fixation facade tiroir est soit vis taraudé, soit aronde coulissante verticalement, ce qui ferait perdre bcp de bois

## Slide 26: Finitions
  Verni matte à l’eau ou Huile dure
  Quel protection pour le laiton?
  Tapi antivibration (sous parquet normalement) sous le socle pour compenser les défauts de planéité du sol et augmenter l’adhérence?

## Slide 27: Optionnel

## Slide 28
En bonus
Une tablette en laiton ou bois
Rétractable
Utilisable seulement complètement ouverte ou fermé
Permet d’avoir une table de chevet sans gêner l’ouverture des tiroirs
Assemblage : rainure dans le bois + à la fin biseau 45 ° et -45° pour une parfaite horizontalité
On grave la surface à l’aide d’une technique à l’acide et résine photosensible pour circuit éléctronique.
Par exemple, une carte de marine du 19em siècle, ou Cassini, ou une carte de la Lune, ce qui serait amusant.

## Slide 29: Questions

## Slide 30: Questions
Sens du bois
Comment gérer les déformations?
  Quel marge donner dans les assemblages?
  Faut il prendre en compte l’épaisseur de verni?
  Quel bois pour le fond de tiroir (contreplaqué ou latté)
  Est-ce raisonnable de fabriquer les panneaux?
  Assemblage des panneaux avec fausses languettes partiel ou lamello (2 disques dans la largeur)?